## Slide 1
AIR QUALITY · SPC
DATA PORTFOLIO | 품질데이터 · SPC 엔지니어 (QC · API 생산관리)
충북권 산업단지
대기질 SPC 모니터링 시스템
통계적 공정관리(SPC) · 6시그마 DMAIC · 데이터 파이프라인 자동화
분석 기간 2026.02.28 ~ 2026.06.16 누적 12,835건 · 측정소 5곳 · 1시간 해상도
유호빈
개인 프로젝트 · github.com/robinho0329/chungbuk-air-quality-monitor

## Slide 2
목차
DMAIC 흐름으로 본 프로젝트 구성
01
문제 정의
산단 대기질 vs 거주지, SPC 상시 감시
02
측정 시스템
측정 지표·측정소, 무중단 수집 아키텍처
03
데이터 수집·점검
108일 누적, 결측·이상치 점검
04
관리 기준 설정
전통 관리도 vs 자기상관 보정 잔차 관리도
05
통계 분석
Cp/Cpk · 잔차 관리도 · 단지 비교 검정
06
이상탐지·알림 · 현업 전이
WE Rules·IForest·Discord → GMP 품질관리 전이·결론
02

## Slide 3
분석 배경 & 동기
왜 이 분석을 시작했는가
Governing Message
공개 대기질 데이터를 ‘제조 공정’에 빗대어, QC·생산관리 직무 역량을 실데이터로 증명하기 위해 시작했다
직무 역량 입증
QC/API 생산관리 직무 지원 — SPC·6시그마·데이터 자동화 역량을 ‘말’이 아닌 실데이터·실코드로 증명
메타포로 끝까지 구현
사내 생산 데이터가 없어도, 공개 대기질 API를 공정·품질특성·규격에 매핑해 공정관리 기법을 완주
지역 문제의식
충북 청주 산단(오창·오송 등) 인근 대기질이 거주지보다 실제로 나쁜지, 데이터로 직접 검증하고 싶었다
자동화 파이프라인 경험
수집→분석→알림까지 무중단·무비용으로 돌아가는 엔드투엔드 데이터 파이프라인을 직접 설계·운영
03

## Slide 4
문제 정의
주제 · 분석 배경 · 분석 목표
Governing Message
산단 인근 대기질이 거주지보다 통계적으로 나쁜지, 어느 지표를 우선 관리해야 하는지 규명한다
분석 주제
측정소=공정 라인, 오염물질=품질특성(CQA), 환경기준=규격(USL)으로 매핑한 메타포 프로젝트
분석 목표
산단 영향군 vs 거주지 평균차 통계 검정, 공정능력(Cpk) 산출, 우선 관리 지표 도출
분석 배경
산단 대기질 상시 감시 필요. 단순 농도 비교만으로는 ‘관리 우선순위’ 판단이 어려움
문제 정의
산단 인근 대기질은 거주지보다 통계적으로 유의하게 나쁜가?
어느 지표·어느 측정소를 우선 관리해야 하는가?
핵심 결과
PM2.5·PM10 전 측정소 ‘불량 위험’ 식별
잔차 관리도로 거짓경보 46% → 2% 개선
04

## Slide 5
측정 시스템 — 대상
측정 지표 6종 · 측정소 5곳
측정 지표 (품질특성 CQA)
PM2.5
초미세먼지 · 우선관리
PM10
미세먼지 · 우선관리
NO₂
이산화질소
O₃
오존
SO₂
아황산가스
CO
일산화탄소
USL=대기환경보전법 환경기준 · LSL=0 (단측 규격). 실제 배치공정 양측 규격(USL+LSL)에도 동일 Cpk 산식 적용 가능.
측정소 (공정 라인)
산단 영향군 · 4곳
오창(반도체) · 복대 · 봉명(SK하이닉스 청주캠퍼스 권역) · 오송(바이오)
베이스라인 · 1곳 (대조군)
용암동 — 거주지 기준선. 산단 영향군과의 평균차를 Welch t-test로 검정
인사이트
6종 × 5측정소 = 30개 ‘공정-품질특성’ 조합을 1시간 해상도로 상시 모니터링
05

## Slide 6
측정 시스템 — 아키텍처
무중단 · 무비용 · 무누락 자동 파이프라인
Governing Message
외부 스케줄러가 GitHub Actions를 트리거 → 수집·저장·배포·알림까지 서버리스 무중단 운영
cron-job.org
외부 스케줄러
›
GitHub Actions
서버리스 수집
›
에어코리아 API
시간당 측정
›
SQLite
중복 안전 저장
›
Streamlit
대시보드 배포
분석 도구 및 방법
구분 | 내용
수집 · 저장 | requests(지수 백오프) · SQLite + SQLModel · self-healing 백필
통계 · 분석 | Cp/Cpk · 관리도(I/EWMA/CUSUM) · 잔차 관리도 · WE Rules · scipy(t-test/ANOVA)
이상탐지 · 알림 | scikit-learn IsolationForest · Discord Webhook
자동화 · 품질 | GitHub Actions · pytest 220건 · uv · Streamlit Cloud
06

## Slide 7
데이터 수집 성과 & 농도 추세
108일 무중단 12,835건 · PM2.5 일별 추세
12,835
총 누적 건수
108일
연속 무중단 수집
15일
산단 USL 초과
220
회귀 테스트
수집을 넘어 ‘신호’까지
산단 > 거주지 — 산단 영향군 일평균이 대부분 거주지보다 높고, 환경기준(USL 35)을 108일 중 15일 초과.
self-healing — cron 드롭이 나도 다음 실행이 직전 24h 갭을 멱등 복구해 최종 데이터는 무결.
07

## Slide 8
데이터 점검 — 전처리
6종 오염물질 분포 · 결측/이상치 확인
전처리 결과
결측 0건 · 측정값 범위 정상 — 측정시각(data_time)·수집시각(created_at) 분리 기록 = audit trail·ALCOA+ 데이터 무결성 원칙

## Slide 9
관리 기준 설정
전통 관리도 vs 자기상관 보정 잔차 관리도
전통 I-Chart (i.i.d. 가정)
부적합
대기질은 강한 시계열 자기상관(PM2.5 lag-1 ACF ≈ 0.93)을 가진다.
독립 가정 붕괴
인접 관측치가 강하게 상관 → MR 기반 σ 과소추정
관리한계 협소
한계선이 좁아져 정상 변동도 이탈로 오판
거짓경보 폭증
실측 이탈률 46% — 특수원인 식별 불가
잔차 관리도 (자기상관 보정)
채택
일주기(시간대) 효과 제거 + AR(1) 잔차에 관리도를 적용해 독립성을 회복.
백색화 성공
ACF 0.93 → ≈0(−0.03), 잔차가 독립에 근접
관리한계 정상화
명목 거짓경보율(0.27%) 수준으로 복원
진짜 신호만 탐지
실측 이탈률 46% → 2%, 특수원인 후보만 남김
09

## Slide 10
통계 분석 — 공정능력지수 Cpk
측정소 × 오염물질 30개 조합 진단
USL=대기환경보전법 일평균 환경기준(PM2.5 35㎍/㎥ 등) · LSL=0 · Cpk<1.0=불량 위험 · Cpk≥1.33=양호
우선 관리 — PM2.5 · PM10
전 측정소 Cpk < 1.0 ‘불량 위험’. 특히 오송읍 PM2.5 Cpk 0.28로 최저 → 1순위 관리 대상. 미세먼지가 구조적 핵심 인자.
관리 양호 — SO₂ · CO
Cpk ≥ 1.2로 규격 대비 여유. Cp/Cpk·USL은 대기환경보전법 환경기준(일·연평균) 기반으로 산출.
10

## Slide 11
통계 분석 — 자기상관 보정 성과
잔차 관리도로 거짓경보율 46% → 2% 정상화
BEFORE
46%
전통 I-Chart 거짓경보율
▼
AFTER
2%
잔차 관리도 거짓경보율
핵심 성과 | 원시 관리도의 이탈은 대부분 자기상관에 의한 거짓경보 — 잔차에 남는 이탈만이 진짜 특수원인 후보

## Slide 12
통계 분석 — 단지 비교 검정
산단 영향군 vs 거주지 (Welch t-test)
※ n = PM2.5 결측 제외 측정치 수. 전체 누적 12,835건 → PM2.5 유효 12,286건 = 산단 9,895(4측정소 합산) + 거주지 2,391(1측정소).
검증 결과
가설
“산단 영향군의 PM2.5 평균이 거주지보다 높을 것이다”
Welch t-test로 두 군 평균차의 통계적 유의성을 검정. Cohen’s d로 효과크기를 함께 산출해 실질적 차이를 확인.
가설 검정 자동화
daily 루프가 MD·Word 리포트 자동 생성
12

## Slide 13
이상 탐지 자동화 & 실시간 알림
Western Electric Rules · IsolationForest · Discord
01
Western Electric Rules
추세·쏠림·허깅·지그재그 등 8개 비랜덤 패턴 자동 판정. 3σ 이탈만 보던 한계를 넘어 특수원인 신호를 조기 포착.
02
IsolationForest
6개 오염물질을 동시에 보는 다변량 이상 탐지. 단변량 관리도가 놓치는 복합 이상 패턴을 비지도 학습으로 식별.
03
Discord 실시간 알림
매 수집 후 Cpk 미달·룰 위반을 점검해 Webhook 전송. 위험/주의/정상 색상 코드로 즉시 인지.
Control
DMAIC의 Control 단계 — 탐지에서 알림까지 완전 자동화로 지속 모니터링 체계 완성
13

## Slide 14
현업 전이 — GMP · 품질관리로의 확장
SPC 역량이 실제 제조·품질 업무로 어떻게 이어지는가
Governing Message
대기질로 검증한 SPC·통계·자동화 역량은 GMP 환경의 공정능력·일탈관리·밸리데이션으로 그대로 전이된다
본 프로젝트에서 구현 | GMP · 품질관리 현업 적용
Cp / Cpk 공정능력 산출 | 공정밸리데이션(PPQ) 공정능력 평가 · 규격(spec) 대비 여유 판정
관리도 + Western Electric Rules | 공정 모니터링 · 일탈(deviation)·OOT 조기 탐지 · CAPA 연계
자기상관 보정 잔차 관리도 | 자기상관 있는 연속공정 변수의 올바른 관리한계 설정 (거짓경보 억제)
Welch t-test · ANOVA | 배치 간·라인 간 비교 · 동등성은 TOST로 확장(p·Cohen’s d 산출 완료, 임계 ±δ만 추가)
IsolationForest 다변량 탐지 | 다변량 공정이상(MSPC) 탐지 · OOS/OOT 조사 트리거 · 원인변수 스크리닝
수집→분석→알림 자동화 | MES / LIMS 품질데이터 모니터링 · ALCOA+ · Part 11 audit trail
생산관리 확장
연속공정 SPC를 배치공정으로 확장 — 골든배치 대비 Mahalanobis 거리 · 배치 간 변동 ANOVA/혼합효과모형 · 수율 모니터링

## Slide 15
핵심 성과 & 입증 역량
12,835건
108일 무중단 수집
46% → 2%
PM2.5 거짓경보율
8 + 다변량
WE Rules · IForest
220 / 220
회귀 테스트 통과
입증한 역량
SPC · 6시그마 DMAIC 실데이터 적용
Cp/Cpk·관리도·가설검정을 직접 구현
데이터 파이프라인 무중단 자동화
GitHub Actions로 수집→분석→알림 무인 운영
통계적 엄밀성
자기상관 보정으로 거짓경보를 정량 개선
→ 이 역량은 GMP 환경의 공정능력(PPQ)·일탈관리·밸리데이션으로 그대로 전이됩니다
github.com/robinho0329/chungbuk-air-quality-monitor · 라이브 대시보드 6페이지 운영 중